NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉ
CIGARETY EGO-K

Princip fungování elektronické cigarety:

Hoření tabáku je u elektronické cigarety nahrazeno odpařováním nikotinového aromatizovaného roztoku, který se nazývá liquid. Vytváří se aromatizovaná pára, která na první pohled vypadá stejně jako klasický cigaretový kouř. Tato pára však neobsahuje škodlivé látky jako je tomu u klasických cigaret.

Čím se elektronická cigareta liší od klasické cigarety:

1. vytvářená pára e-cigarety neobsahuje žádný dehet
2. nevdechujete oxid uhelnatý, který snižuje schopnost krve přenášet kyslík
3. nevdechujete amoniak, benzen ani jiné ze 4 000 dosud analyzovaných karcinogenních látek, které obsahuje klasický cigaretový kouř
4. nebudete načichlí cigaretovým kouřem a neobtěžujete  ani své okolí, protože kouř e-cigarety nelze cítit
5. žádný kuřácký kašel po ránu, žádné žloutnoucí zuby, jazyk či zažloutlé prsty, ucítíte chutě a vůně, které jste již dlouho necítili
6. ušetříte až 80% nákladů, které nyní vynakládáte za běžné cigarety, počáteční vyšší investice se Vám vrátí již během prvních týdnů e-kouření
7. e-cigaretu můžete kouřit prakticky kdekoliv, tj. i tam, kde je běžné kouření zakázáno

Pro bezproblémové užívání elektronické cigarety EGO-K  čtěte velmi pozorně následující pokyny a těmito pokyny se, prosím, řiďte.

Popis komponentů EGO-K:

Tento model EGO se skládá z baterie, echomizéru CE4+ a náustku. Abyste tuto elektronickou cigaretu uvedli do chodu, musíte stisknout tlačítko, které je umístěno na baterii.

Echomizér CE4+:

Echomizér je součást e-cigarety,  za pomocí kterého se odpařuje kapalina z jeho zásobníku a tím se tvoří "dým", který je kuřákem vdechován. Připojuje se k baterii pomocí závitu. Před prvním použitím naplňte echomizér e-liquidem.

Echomizér se plní tak, že odšroubujete náustek a e-liquid nalijete dovnitř echomizéru (ne doprostřed, ale na kraj po stěně!). Dávejte pozor, aby e-liquid nenatekl do středové trubičky uvnitř echomizéru, ta slouží k průchodu vzduchu. Po naplnění opět zašroubujte náustek do echomizéru. 
POZOR! ECHOMIZÉR PLŇTE VŽDY ODPOJENÝ OD BATERIE! HROZÍ PROTEČENÍ E-LIQUIDU ECHOMIZÉREM A POŠKOZENÍ BATERIE! 
Po vykouření e-liqiudu se echomizér znovu naplní stejným způsobem. Echomizér se postupně zanáší aromatickými látkami obsaženými v liquidech, jeho životnost je cca 20 dní a více a je poměrně hodně závislá na stylu a četnosti kouření a použitých liquidech.

DOPORUČENÍ: Závity a kontakty na echomizéru a baterii udržujte vždy suché a čisté, případná nečistota způsobuje nedostatečný, případně nulový kontakt echomizéru s baterií a může tak dojít k nedostatečné dýmivosti či úplné nefunkčnosti.

Náustek:
Náustek má na sobě závit, kterým je spojený s echomizérem.  Při plnění echomizéru e-liquidem postupujte tak, že náustek vyšroubujete od echomizéru a tak zpřístupníte prostor pro jeho naplnění. Při opětovném utahování závitu nepoužívejte nadměrnou sílu, hrozí poškození!

Baterie:

1. Jestliže je baterie vybitá pod hranici 3.1V, elektronická cigareta přestane automaticky fungovat. Vy to poznáte podle toho, že tlačítko na baterii 10 krát zabliká. V takovém případě baterii dále nepoužívejte a co nejdříve ji nabijte, protože ve stavu vybití rychle dochází ke ztrátě kapacity baterie. 
2. Jestliže jedno šluknutí trvá déle než 10 sekund bez přerušení, elektronická cigareta přestane automaticky fungovat a tlačítko blikne 8 krát. Tím Vás informuje, že potahujete příliš dlouho.
3. Kapacita: 650 mah
4. Na plně nabitou baterii uděláte cca 500 šluků

POZNÁMKA: Baterie mají elektronický zámek funkčního tlačítka. Baterii můžete zamknout a zase odemknout pěti rychlými stisky tlačítka provedenými v rychlém sledu za sebou. V zamknutém stavu baterie na stisk nebo držení tlačítka nereaguje a zdánlivě je nefunkční. Pět rychlých stisknutí tlačítka však baterii a tím i celou e-cigaretu uvede do provozu.

Nabíjení baterie: Nabíječku připojíme k síti, případně k USB konektoru na notebooku, případně k automobilovému adaptéru. Baterie e-cigarety se k nabíječce připojují našroubováním na kovový závit se středovým kontaktem. Správné propojení je indikováno červeným signálem informační LED diody, který se po ukončení nabíjení změní na odstín zelený. Nabíjení zcela vybité baterie trvá 2-2,5 hodiny.

DŮLEŽITÉ: Vždy používejte pouze nabíječku, která byla dodána v sestavě. Baterie (provedení Li-ion nebo Li-Pol) lze dobíjet kdykoliv, doporučujeme dobíjet při každé příležitosti.

Jak používat EGO-K

I když je v balení e-cigareta zdánlivě připravena ke kouření, doporučujeme před uvedením do provozu provést plné nabití obou baterií. Vezměte nabíječku v podobě USB kabalu zakončeného malým kovovým závitem, který slouží k našroubování baterie e-cigarety. USB konektor můžete připojit k USB portu notebooku nebo počítače nebo také k případně dokoupenému AC adapteru a ten následně do sítě. Jestliže je baterie plně nabitá, rozsvítí se zelená dioda.

Poté, co jste spojili části e-cigarety, stiskněte tlačítko na baterii, čímž e-cigaretu uvedete do provozu (tlačítko se rozsvítí). Tlačítko však zmáčkněte až poté, co chcete opravdu kouřit, tj. poté co e-cigaretu vložíte do úst. Zároveň se zmáčknutím a přidržením tlačítka potahujete.

POZNÁMKA: Přestože je potahování z elektronické cigarety velmi podobné potahování z klasické cigarety, není úplně stejné. Začínající e-kuřák si musí nejprve najít optimální způsob potahování. Doporučujeme kouřit pomalu a potahovat déle.

DOPORUČENÍ: Chuť dýmu nového echomizéru není na začátku vždy příjemná. Chvíli trvá, než se z jeho povrchu odpaří konzervační glycerin a nastoupí čerstvý liquid. Novou e-cigaretu nepřetěžujte dlouhým tisknutím tlačítka ani silným potahováním. Dejte jí čas, nejlépe několik desítek minut nepříliš intenzivního používání, v průběhu kterého e-cigareta postupně dosáhne plného výkonu.

DŮLEŽITÉ: Úroveň liquidu v echomizéru pravidelně kontrolujte a pravidelně jej doplňujte. Pokud potahujete déle bez řádného doplňování liquidu, může dojít k přehřívání, což často vede k připálení vnitřní spirálky a následně k negativním změnám chuti vytvářeného dýmu.

Tipy pro bezproblémové e-kouření:

1. Při prvních pár nabitích baterie ponechejte baterii v nabíječce ještě něco přes hodinu i poté, co bude baterie nabitá, tj. poté, co začne svítit LED dioda zeleně. Tímto způsobem se chrání baterie a zvyšuje její kapacita.

2. Při prvním naplnění echomizéru liquidem vyčkejte cca 1 minutu než tento  nasaje do sebe liquid, teprve poté potáhněte. Pokud echomizér  nebude liquidem nasáklý, ucítíte nepříjemnou pachuť, příp. škrábání v krku.

3. Neházejte s e-cigaretou na zem, zacházejte s ní velmi opatrně, protože e-cigareta má v sobě citlivou elektroniku a může se lehce pokazit. Obzvláště špička e-cigarety (konec baterie) je velmi citlivá a špatným zacházením se může zničit.

4. E-cigareta se kouří trochu jinak než klasická cigareta. Abyste dosáhli co nejvěrnějšího pocitu z kouření a co možná nejhustšího dýmu potahujte do úst velmi pomalu.

Záruka v uvedené době je poskytována na toto zboží:

Na výrobní a materiálové vady (nikoli na vady, vzniklé běžným opotřebením) poskytujeme plnou záruku 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na vady, vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním. Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním, nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou.

Záruční doba na jednotlivé části e-cigarety z hlediska jejich opotřebení:

24 měsíců: Nabíječky, pouzdra

4 měsíce: Baterie

14 dnů: Echomizer a jiné „odpařovače“

Bez záruky: Spotřební materiál jako jsou e-liquidy a náplně

Reklamace: Kupující je povinen doručit reklamované zboží na adresu prodávajícího v kompletním balení, s kopií kupního dokladu a písemným popisem vady reklamovaného zboží.

Další možnost k popisu vady pro registrované uživatele je zaslání reklamace na e-mailovou adresu reklamace@e-cigarety-shop.cz. Prodávající musí dodržet zákonem stanovenou lhůtu pro vyřízení reklamace, tj. 30 dnů. V případě nedodržení této lhůty má kupující právo odstoupit od smlouvy a na vrácení zboží.

V případě uznání reklamace odešle prodávající kupujícímu nové zboží.

V případě neoprávněné reklamace hradí náklady na dopravu a případné jiné náklady kupující.